## Slide 1
RT-Thread 物联网操作系统
——杰杰
本讲义版权归杰杰所有
2019
博客 : https://blog.csdn.net/jiejiemcu
GitHub : https://github.com/jiejieTop
Email : jiejietop@gmail.com
QQ / WeChat : 1161959934
微信公众号

## Slide 2: 本讲目录
开发环境与开发平台
嵌入式常见的编程方式
  前后台系统
  嵌入式实时操作系统
实时操作系统的必要性
目前常用的实时操作系统
简单了解RT-Thread

## Slide 3: 开发环境与开发平台
使用keil5作为开发环境
下载地址 ： http://www.keil.com/fid/vquv2wwtdy9j1w9xagw1om5eu9xbkks1e66vd1/files/eval/mdk526.exe
使用野火STM32F103霸道开发板作为开发平台

## Slide 4: 嵌入式常见的编程方式

## Slide 5: 前后台系统
前后台系统的特点
后台 应用程序通常是一个无限的循环，在循环中，通过调用相应的处理函数完成相应的操作，这部分我们可以称之为后台。
前台 中断服务程序接收异步中断，来通知后台，后台收到中断请求后进行处理。

## Slide 6: 嵌入式实时操作系统
  嵌入式实时操作系统特点
  嵌入式实时操作系统是一种用途广泛的系统软件，通常包括与CPU硬件相关的底层驱动、系统内核、内存管理模块、设备驱动接口等。
  负责嵌入式系统的全部软、硬件资源的分配、任务调度，控制、协调并发活动。
  每个线程（任务）都是独立的，互不干扰的，且具备自身的优先级，它由操作系统调度管理。
  编程无需精心地去设计程序的执行流程，不用担心每个功能模块之间是否存在干扰。
  抢占式内核，运行的永远是具有最高优先级的就绪任务。

## Slide 7
从层次来看，操作系统位于硬件之上，应用软件之下
Application
RTOS
BSP
Hardware
task1
task2
task3
taskN

## Slide 8: 操作系统的处理
终止当前线程，将寄存器的内容压进任务栈
上文保存
加载新线程栈的内容到寄存器，出栈
下文切换
由操作系统的调度器按调度算法来进行这些工作

## Slide 9: 前后台系统与OS的比较
 | 前后台系统 | 实时操作系统
资源 | 不需要分配空间给os | 需要分配资源给OS(不同的系统内核资源使用情况不同)，内核资源也有不同，可通过配置文件进行配置
学习难度 | 不需要学习OS的API，简单上手 | 开发者需要熟悉OS的基本操作(任务建立/删除、任务间通讯、优先级处理、中断处理…)
实时性 | 难以确保每个操作能够实时响应，如果一个函数花费过长时间，将使整个系统的实时性下降 实时响应，轮询处理 | 实时嵌入式OS的调度算法可以 最大程度保证系统的实时性 实时响应，实时处理
可扩展性、可维护性 | 可拓展性差、可维护性差 | 模块化、结构清晰

## Slide 10: 目前常用的实时操作系统
常用的 RTOS 有国外的 FreeRTOS、μC/OS、 RTX 和国内的 RT-Thread、 Huawei LiteOS 和 AliOS-Things 等， 其中尤以国外开源且免费的 FreeRTOS 的市场占有率最高。如今国产的 RT-Thread 经过 10 来年的发展，声势迅猛，在国产 RTOS 中占据鳌头。

## Slide 11: 简单了解RT-Thread
官网：https://www.rt-thread.org/